# ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,

# входящих в  плату за  текущий  ремонт

мест общего пользования в жилых домах до 2х этажей включительно, оборудованных  центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, водоотведением

(рекомендуемый)

- Фундаменты

Заделка  и  расшивка швов, трещин.

Устранений местных деформаций.

Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов, вентиляционных  продухов.

Ремонт отмостки.

- Стены

Отбивка  отслоившейся отделки наружной поверхности стен.

Снятие или укрепление домовых номерных знаков.

Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец.

Смена  отдельных венцов, элементов  каркаса, укрепление,  утепление, конопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен.

Восстановление поврежденных участков штукатурки.

- Перекрытия

Частичная замена  и усиление отдельных элементов деревянных перекрытий. Восстановление засыпки и стяжки.

Заделка швов и трещин в железобетонных конструкциях.

- Крыши и водосточные системы

Усиление элементов деревянной стропильной  системы, включая смены

отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков прогонов.

Устранение  неисправностей стальных, асбестоцементных и других  кровель из штучных материалов.

Укрепление, замена пожарных лестниц.

Ремонт выходов на крышу, слуховых окон.

Уборка мусора и грязи с крыши.

Удаление снега и наледи с крыши.

Укрепление оголовков дымовых и вентиляционных труб.

Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока.

Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак.

Укрепление водостоков, водоприемных воронок.

- Оконные и дверные  заполнения

Смена, восстановление отдельных элементов.

Смена оконных и дверных  приборов в местах общего  пользования.

Замена разбитых стекол в местах общего пользования.

Установка недостающих, разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях мест общего пользования.

Укрепление пружин на входных дверях.

Укрепление оконных и дверных проемов.

- Перегородки

Укрепление, усиление, смена  отдельных участков деревянных перегородок.

Заделка трещин в кирпичных перегородках, перекладка отдельных участков в местах общего пользования.

7.  Лестницы, балконы, крыльца,  зонты, козырьки  над входами в

подъезды, подвалы, балконами верхних этажей

Замена отдельных ступеней.

Частичная замена элементов деревянных лестниц.

Восстановление или замена отдельных элементов крылец.

Восстановление или ремонт зонтов над входами в подъезды, подвалы

и над балконами верхних этажей.

- Полы

Замена отдельных участков покрытия полов.

- Внутренняя отделка

Восстановление  штукатурки стен и потолков отдельными местами в местах общего пользования.

Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках).

- Центральное отопление

Смена отдельных участков трубопровода, секций, отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры.

Установка (при необходимости ) воздушных кранов.

Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

Регулировка и наладка систем центрального отопления.

Регулировка трехходовых и пробковых кранов,  вентилей и задвижек.

Регулировка и набивка сальников.

Уплотнение сгонов.

Очистка от накипи запорной арматуры.

Отключение радиаторов при их течи, при необходимости их замена..

Очистка грязевиков воздухосборников.

Промывка системы отопления и горячего водоснабжения

гидравлическим или гидропневматическим способом.

Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках.

Утепление трубопроводов чердачных помещений и подвалов.

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

( внутридомовые  системы места общего пользования)

Уплотнение  соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов трапов, ревизий.

Восстановление нарушений теплоизоляции  трубопроводов, гидравлическое испытание системы.

Ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности.

Укрепление и замена дымоотводящих патрубков.

Прочистка дворовой канализации, дренажа.

Смена  прокладок и  набивка  сальников в водопроводных и вентильных кранах.

Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения.

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках.

Утепление трубопроводов.

Проверка канализационной вытяжки.

Прочистка канализационных стояков от жировых отложений.

Прочистка и закрытие люков канализации.

Прочистка дворовой канализационной сети.

Устранение течи санитарно-технических приборов в местах общего пользования.

Утепление трубопроводов на чердаках и подвалах жилых домов.

- Электроснабжение электротехнические устройства

Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические  сети жилых квартир.

Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, водно-распределительных устройств, щитов в местах общего пользования.

Замена и установка электроустановочных изделий на освещение общедомовых помещений и придомовых территорий

Замена приборов учета в местах общего пользования.

Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки.

Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах.

Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов.

- Вентиляция

Смена отдельных участков и устранение не плотностей вентиляционных коробов, шахт и камер.

- Внешнее благоустройство

Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, отмосток по периметру здания.

Замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д.

16. Аварийное обслуживание.

16.1. Водопровод, канализация, горячее водоснабжение

Ремонт и замена сгонов на трубопроводе.

Установка бандажей на трубопроводе.

Смена небольших участков трубопроводов (до 2 метров).

Ликвидация засоров канализации внутри жилого дома.

Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца.

Заделка свищей и зачеканка раструбов.

16.2. Центральное отопление

Ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры.

Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и    нагревательных приборов.

Ремонт и замена сгонов на трубопроводе.

Смена небольших участков трубопроводов (до 2 метров).

16.3. Электроснабжение

Замена, восстановление неисправных участков электрической сети.

Замена предохранителей, автоматических выключателей на ломовых вводно-     распределительных устройствах и щитах.

  - Сопутствующие работы при ликвидации аварий

Отрывка траншей.

Откачка воды из подвала.

Вскрытие полов, пробивка отверстий  и борозд над скрытыми трубопроводами.

Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем отопления и горячего и холодного  водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей.

17. Санитарная очистка придомовой территории

Вывоз твердых бытовых отходов.

18.  РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  ЖИЛЫХ

ЗДАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

18.1. Обход жилых домов и подсобных помещений один раз в сезон с

составлением общей дефектной ведомости.

18.2. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

18.3. Снятие пружин на входных дверях.

18.4. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок, ограждений лестниц и площадок на подсобных  помещений.

18.5. Мелкий ремонт кровель, очистка козырьков от мусора.

19. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОГОТОВКЕ ЗДАНИЙ К

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

19.1. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещений.

19.2. Ремонт, регулировка, опрессовка и испытание системы центрального отопления.

19.3. Утепление скоростных водонагревателей и консервация поливочных систем.

19.4. Укрепление трубопроводов.

19.5. Проверка канализационных вытяжек.

19.6. Проветривание и чистка канализационных колодцев.

19.7. Прочистка внутренней канализации.

19.8. Устранение неисправностей электропроводки и оборудования в местах общего пользования.

19.9. Ежемесячный обход подвальных инженерных сетей с составлением дефектной ведомости по неисправностям.

19.10. Обход жилых домов и подсобных помещений один раз в сезон с составлением дефектной ведомости.

19.11.Утепление чердачных перекрытий, дверных проемов, оконных проемов подвала.

19.12. Укрепление и ремонт парапетных ограждений, в том числе на подсобных помещениях.

19.13. Проверка исправности  слуховых окон и их мелкий ремонт.

19.14. Ремонт печей и кухонных очагов ( укрепление дверей, задвижек, плит, колосников, заделка трещин, в том числе дымовых трубах).

19.15. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, и проверка наличия тяги.

19.16. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений и мест общего пользования.

19.17. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

19.18. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.

19.19. Удаление с крыш, козырьков снега и наледи (сосулек).