# ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,

# входящих в  плату за содержание и  текущий  ремонт

мест общего пользования в жилых домах, оборудованных двумя видами благоустройства

(рекомендуемый)

- Фундаменты

Заделка  и  расшивка швов, трещин.

Устранений местных деформаций.

Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов, вентиляционных  продухов.

Ремонт отмостки

Восстановление приямков, входов в подвалы.

- Стены

Заделка трещин, расшивка швов.

Герметизация стыков, заделка и  восстановление архитектурных элементов.

Восстановление поврежденных участков штукатурки.

Отбивка  отслоившейся отделки наружной поверхности стен.

Снятие или укрепление домовых номерных знаков.

Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец.

- Перекрытия

Восстановление засыпки и стяжки.

Заделка швов и трещин в железобетонных конструкциях.

- Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной  системы.

Устранение  неисправностей стальных, асбестоцементных и других  кровель из штучных материалов.

Ремонт выходов на крышу, слуховых окон, специальных люков.

Удаление снега и наледи с крыши.

Укрепление оголовков дымовых и вентиляционных труб.

Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак.

- Оконные и дверные  заполнения

Смена оконных и дверных  приборов в местах общего  пользования.

Установка недостающих, разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях  мест общего пользования.

Укрепление пружин на входных дверях.

Укрепление оконных и дверных проемов местах общего пользования.

- Перегородки

Заделка трещин в кирпичных перегородках, перекладка отдельных участков в местах общего пользования.

7.  Лестницы, балконы, крыльца,  зонты, козырьки  над входами в

подъезды, подвалы, балконами верхних этажей

Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

Частичная замена и укрепление металлических перил.

Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных плит,

Восстановление или ремонт зонтов над входами в подъезды, подвалы

и над балконами верхних этажей.

- Полы

Замена выбоин, трещин в цементных, бетонных полах.

- Внутренняя отделка

Восстановление  штукатурки стен и потолков отдельными местами в местах общего пользования.

- Центральное отопление

Смена отдельных участков трубопровода, секций, отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры.

Установка (при необходимости) воздушных кранов.

Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

Регулировка и наладка систем центрального отопления.

Регулировка трехходовых и пробковых кранов,  вентилей и задвижек мест общего пользования.

Регулировка и набивка сальников.

Уплотнение сгонов.

Очистка от накипи запорной арматуры.

Испытание систем отопления.

Отключение радиаторов при их течи.

Очистка грязевиков воздухосборников.

Очистка от накипи запорной арматуры.

Промывка системы отопления и горячего водоснабжения

гидравлическим или гидропневматическим способом.

Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках.

Утепление трубопроводов чердачных помещениях и подвалах.

- Водопровод и канализация водоснабжение

( внутридомовые  системы)

Уплотнение  соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, ревизий.

Восстановление нарушений теплоизоляции  трубопроводов, гидравлическое испытание системы.

Смена  прокладок и  набивка  сальников в водопроводных и вентильных кранах  в местах общего пользования.

Уплотнение сгонов.

Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения.

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках.

Утепление трубопроводов.

Прочистка дренажных систем.

Проверка канализационной вытяжки.

Прочистка канализационных стояков от жировых отложений.

Прочистка и закрытие люков канализации.

Прочистка дворовой канализационной сети.

Утепление трубопроводов на чердаках и подвалах жилых домов.

- Электроснабжение,  электротехнические устройства

Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические  сети жилых квартир.

Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, водно-распределительных устройств, щитов в местах общего пользования.

Замена и установка электроустановочных изделий на освещение общедомовых помещений и придомовых территорий

Замена приборов учета в местах общего пользования.

Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки.

Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах.

Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов.

Проверка сопротивления изоляции мест общего пользования.

- Вентиляция

Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер.

- Внешнее благоустройство

Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, отмосток по периметру здания.

Укрепление стен,  частичная замена и укрепление перил, лестниц, дощатого настила, частичная замена шиферного или рулонного покрытия кровли хозяйственных построек, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

Замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д.

15. Санитарная очистка придомовой территории

Вывоз твердых бытовых отходов.

Вывоз жидких нечистот.

16. Аварийное обслуживание

16.1. Водопровод, канализация, горячее водоснабжение

Ремонт и замена сгонов на трубопроводе.

Установка бандажей на трубопроводе.

Ликвидация засоров канализации внутри жилого дома.

Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца.

Заделка свищей и зачеканка раструбов.

16.2. Центральное отопление.

Ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры.

Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов.

Ремонт и замена сгонов на трубопроводе.

16.3. Электроснабжение.

Замена, восстановление неисправных участков электрической сети.

Замена предохранителей, автоматических выключателей на ломовых вводно-распределительных устройствах и щитах.

16.4. Сопутствующие работы при ликвидации аварий

Отрывка траншей.

Откачка воды из подвала.

Вскрытие полов, пробивка отверстий  и борозд над скрытыми трубопроводами.

Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем отопления и горячего и холодного  водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей.

17. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  ЖИЛЫХ

ЗДАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

17.1. Обход жилых домов и подсобных помещений один раз в сезон с

составлением общей дефектной ведомости.

17.2.Снятие пружин на входных дверях.

17.3. Мелкий ремонт кровель, очистка козырьков от мусора.

18. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОГОТОВКЕ ЗДАНИЙ К

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

18.1. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещений.

18.2.  Ремонт, регулировка, опресовка и испытание системы центрального отопления.

18.3. Укрепление трубопроводов.

18.4. Проверка канализационных вытяжек.

18.5. Проветривание и чистка канализационных колодцев.

18.6. Прочистка внутренней канализации.

18.7. Устранение неисправностей электропроводки и оборудования в местах общего пользования.

18.8. Обход жилых домов и подсобных помещений один раз в сезон с составлением дефектной ведомости.

18.9. Утепление чердачных перекрытий, дверных проемов, оконных проемов подвала.

18.10. Проверка исправности  слуховых окон и их мелкий ремонт.

18.11. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, и проверка наличия тяги.

18.12. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений и мест общего пользования.

18.13. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

18.14. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.

18.15. Удаление с крыш, козырьков снега и наледи (сосулек).